Rīgas Tehniskā universitāte

Transporta un Mašīnzinību fakultāte

Dzelzceļa Transporta institūts

Kursa darbs

Ritošais sastāvs un vilce

Izstrādāja: Juris Krastiņš

Grupa: RMCD0

Kurss: 2.

Varianta №: 3.

Apliecības numurs: 061RMC196

Pārbaudīja: Pēteris Balckars

Rīga 2008

Saturs

Saturs	2

Dotie lielumi 3. variantam	3

Aprēķina pacēluma lieluma noteikšana	4

Sastāva masas noteikšana	4

Aprēķinātās sastāva masas pārbaude lielākā kāpuma pārvarēšanai	5

Aprēķinātās sastāva masas pārbaude, vilcienam iekustoties no vietas	6

Vilciena garuma noteikšana	7

Ceļa profila izlīdzināšana	8

Īpatnējo rezultējošo spēku diagrammu konstruēšana	10

Maksimāli pieļaujamā kustības ātruma noteikšana vilcienam, braucot pa ceļa posma visstāvāko kritumu	12

Raksturlīknes V = f(S) un t = f(S) konstruēšana	13

Gaitas laika un tehniskā ātruma noteikšana	13

Gaitas laika noteikšana ar vienmērīgā ātruma metodi	14

Dīzeļdegvielas patēŗiņš	15

Dotie lielumi 3. variantam

Profils № 3 – no stacijas E līdz stacijai A

| Elementa numurs | Elementa stāvums i,‰ | Elementa garums S,m | Līknes (rādiuss un garums, m) | Sadales punkti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1,5 | 1800 |  | Stacija A |
| 22 | 3,0 | 1800 | R=800; S1=1000 |  |
| 21 | 5,0 | 2000 |  |  |
| 20 | 0,0 | 1600 | R=1000; S1=600 |  |
| 19 | -9,0 | 2000 |  |  |
| 18 | -7,0 | 7000 |  |  |
| 17 | 0,0 | 400 |  |  |
| 16 | -6,0 | 500 | R=700; S1=500 |  |
| 15 | -1,5 | 1700 |  | Stacija K |
| 14 | -5,0 | 400 | R=650; S1=400 |  |
| 13 | -3,0 | 400 |  |  |
| 12 | 0,0 | 600 |  |  |
| 11 | 10,0 | 1450 |  |  |
| 10 | 0,0 | 800 |  |  |
| 9 | -4,0 | 1400 | R=700; S1=400 |  |
| 8 | -3,0 | 800 |  |  |
| 7 | 0,0 | 700 |  |  |
| 6 | 8,0 | 6500 |  |  |
| 5 | 0,0 | 1850 |  |  |
| 4 | -1,0 | 1650 |  |  |
| 3 | -2,0 | 1500 | R=1500; S1=850 |  |
| 2 | -4,0 | 1200 |  |  |
| 1 | 0,0 | 1900 |  | Stacija E |

Lokomotīve	M62

Vagonu % vilciena sastāvā pēc masas:

8 – asīgie vagoni,	8

6 – asīgie vagoni,	17

4 – asīgie vagoni,	75

Vagonu bruto masa, t:

8 – asīgie vagoni,	160

6 – asīgie vagoni,	120

4 – asīgie vagoni,	85

Ar bremzēm aprīkotās asis, %	95

Pieņemšanas un nosūtīšanas ceļu garums, m	950

Bremžu kluču materiāls	čuguns

Aprēķina pacēluma lieluma noteikšana

Par aprēķina kāpumu parasti pieņem garākā ceļa posma kāpumu, kurā vilciens sasniedz atbilstošai lokomotīvei noteikto aprēķina ātrumu, attīstot aprēķina vilces spēku (par aprēķina kāpumu tiek pieņemts 6. elementa numurs).

Par pārbaudes kāpumu pieņem ceļa posma vislielāko slīpumu, bet neliela garuma, pirms kura ir „viegla” profila posmi, kuros vilciens var sasniegt lielu ātrumu un ar uzkrāto kinētisko enerģiju pārvarēt posmu ar vislielāko kāpumu (par pārbaudes kāpumu tiek pieņemts 11. elementa numurs).

Sastāva masas noteikšana

Sastāva masu aprēķina pēc formulas:

Q = ,

kur:

Fkr = 196200 N – lokomotīves aprēķina vilces spēks;

P = 120 t – lokomotīves aprēķina masa;

iapr = 8‰ – aprēķina kāpuma slīpums;

– lokomotīves īpatnējā pamatpretestība N/kN;

– sastāva īpatnējā pamatpretestība, N/kN.

Lokomotīves īpatnējā pamatpretestība:

= 1,9 + 0,01 · Vapr + 0,0003 ·  = 1,9 + 0,01 · 20 + 0,0003 · 202 = 2,22 N/kN

Sastāva īpatnējā pamatpretestība:

= α · + β · + γ ·,

kur α, β un γ – 4, 6 un 8 – asīgu vagonu daļas sastāvā;

- īpatnējā pamatpretestība 4-asīgiem vagoniem ar ritgultņiem, N/kN

= ,

- īpatnējā pamatpretestība 6-asīgiem vagoniem ar ritgultņiem, N/kN

= ,

- īpatnējā pamatpretestība 8-asīgiem vagoniem ar ritgultņiem, N/kN

= ,

kur , ,  - attiecīgā vagona masa uz vienu riteņpāri, t/ass.

=  = 21,25 t

=  = 30 t

=  = 40 t

=  = 0,982 N/kN

=  = 1,047 N/kN

=  = 0,89 N/kN

= 0,75 · 0,982 + 0,17 · 1,047 + 0,08 · 0,89 = 1,18 N/kN

Q =  = 2045 ≈ 2050 t

Aprēķinātās sastāva masas pārbaude lielākā kāpuma pārvarēšanai

Ceļš, kuru vilciens nobrauc vislielākā kāpumā, kustības ātrumam pazeminoties līdz aprēķina ātrumam:

,

kur:

Vs = 70 ÷ 80 km/h – ātrums pārbaudāmā kāpuma sākumā;

Vb = Vapr = 20 km/h – ātrums pārbaudāmā kāpuma beigās.

Vidējais vilciena kustības ātrums:

=  = 50 km/h

Īpatnējā vilces spēka fk vid un īpatnējās pretestības ωk vid lielumu aprēķina pie V = Vvid pēc formulām:

;

,

kur:

ipb = 10‰ – vislielākais kāpums (slīpuma stāvums).

= 0,4 N/kN

1,9 + 0,01 · Vvid + 0,0003 ·  = 1,9 + 0,01 · 50 + 0,0003 · 502 = 3,15 N/kN

N/kN

= 11,427 N/kN

m

Tā kā S > Spārb (2269 m > 1450 m), tad var secināt, ka pie aprēķinātās sastāva masas vilciens droši var pārvarēt lielāku kāpumu par aprēķina kāpumu, pateicoties vilciena uzkrātajai kinētiskajai enerģijai.

Aprēķinātās sastāva masas pārbaude, vilcienam iekustoties no vietas

,

kur:

iiek = 1,5 ‰ – visgrūtākā posma slīpums sadales punktos, stacijās (kustības virzienā);

Fk iek = 350200 N – lokomotīves vilcējspēks, vilcienam iekustoties no vietas;

ωiek – īpatnējā pretestība, vilcienam iekustoties no vietas;

,

kur:

ωiek n – vilciena īpatnējā pretestība, iekustoties no vietas, attiecīgi 4, 6 un 8 – asīgiem vagoniem.

0,991 N/kN

0,757 N/kN

0,596 N/kN

0,92 N/kN

14630 t

Tā kā Qiek > Q (14630 t > 2050 t), tad var secināt, ka vilciena iekustēšanās no vietas ir nodrošināta visos sadales punktos.

Vilciena garuma noteikšana

Lai vilciens varētu izvietoties stacijas pieņemšanas un nosūtīšanas ceļu garumā, jāaprēķina vilciena garums un tas jāsalīdzina ar stacijas ceļu garumu.

4, 6 un 8 – asīgo vagonu skaits krauta vilciena sastāvā:

= = 18,088 = 18 vagoni,

= = 2,904 = 3 vagoni,

= = 1,025 = 1 vagons

Vilciena kopējais garums:

=  = 369 m,

kur:

ll = 18 m – lokomotīves garums.

Vilciena izvietošana stacijā ir iespējama, ja:

lvilc < lp.a.c.,

kur:

lp.a.c. = 950 m – pieņemšanas – aizlaišanas ceļu garums, m.

368,4 m < 950 m,

tāpēc vilciena izvietošana stacijā ir pilnīgi iespējama.

Ceļa profila izlīdzināšana

Ceļa profila elementu apvienojuma grupā ir iekļaujami elementi ar vienādām slīpuma zīmēm un nav iekļaujami staciju elementi, aprēķina un maksimālā krituma ceļa profila elementi.

Līkņu aizvietošana ar fiktīvo slīpumu notiek pēc formulas:

,

kur:

Slīk.i un Ri – līkņu garums un rādiuss, m.

Izlīdzināmā iecirkņa kopējais garums:

= 1500 +1650 + 1850 = 5000 m,

kur:

Si – izlīdzināšanas grupā iekļautā elementa garums, m.

Izlīdzināmā iecirkņa stāvums:

Izlīdzināmā iecirkņa elementu apvienošanas iespējamības pārbaude:

,

kur:

Δii – absolūtā starpība starp izlīdzinātā posma slīpumu un pārbaudāmo elementu kāpumu, ‰;

Δii = []

Izlīdzināmais iecirknis № 3

-0,93 ‰

Δii= │ i′izl - ii │

Δi3= │-0,93 – (-2,0)│= 1,07 ‰	 m

Δi4= │-0,93 – (-1)│= 0,07 ‰	 m

Δi5= │-0,93 – 0│= 0,93 ‰	 m

0,079 ‰

Izlīdzināmais iecirknis № 6

-3,636 ‰

Δi8= │-3,636 – (-3,0)│= 0,636 ‰	 m

Δi9= │-3,636 – (-4,0)│= 0,364 ‰	 m

0,182 ‰

Izlīdzināmais iecirknis № 10

-4 ‰

Δi13= │-4 – (-3)│= 1 ‰	 m

Δi14= │-4 – (-5)│= 1 ‰	 m

0,538 ‰

Izlīdzināmais iecirknis № 17

4,053 ‰

Δi21= │4,053 – (-5)│= 0,947 ‰	 m

Δi22= │4,053 – 3│= 1,053 ‰	 m

0,147 ‰

Aprēķinu rezultātus apkopo sekojošā tabulā:

| Elementa № | Elementa slīpums i, ‰ | Elementa garums S,m | Līknes | Izlīdzināmā iecirkņa garums Sc | Izlīdzinātā posma slīpums i'c, ‰ | Fiktīvais slīpums no līknēm i''c, ‰ | Izlīdzināmā posma summārais slīpums ic=i'izt+i''izt, ‰ | Izlīdzināto posmu № | Stacijas nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, m | S, m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | 1,5 | 1800 |  |  | 1800 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 18 | Stacija A |
| 22 | 3 | 1800 | 800 | 1000 | 3800 | 4,053 | 0,15 | 4,20 | 17 |  |
| 21 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 1600 | 1000 | 600 | 1600 | 0 | 0,26 | 0,26 | 16 |  |
| 19 | -9 | 2000 |  |  | 2000 | -9 | 0,00 | -9,00 | 15 |  |
| 18 | -7 | 7000 |  |  | 7000 | -7 | 0,00 | -7,00 | 14 |  |
| 17 | 0 | 400 |  |  | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 |  |
| 16 | -6 | 500 | 700 | 500 | 500 | -6 | 1,00 | -5,00 | 12 |  |
| 15 | -1,5 | 1700 |  |  | 1700 | -1,5 | 0,00 | -1,50 | 11 | Stacija K |
| 14 | -5 | 400 | 650 | 400 | 800 | -4 | 0,54 | -3,46 | 10 |  |
| 13 | -3 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 600 |  |  | 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 |  |
| 11 | 10 | 1450 |  |  | 1450 | 10 | 0,00 | 10,00 | 8 |  |
| 10 | 0 | 800 |  |  | 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 |  |
| 9 | -4 | 1400 | 700 | 400 | 2200 | -3,636 | 0,18 | -3,45 | 6 |  |
| 8 | -3 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 700 |  |  | 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |
| 6 | 8 | 6500 |  |  | 6500 | 8 | 0,00 | 8,00 | 4 |  |
| 5 | 0 | 1850 |  |  | 5000 | -0,93 | 0,08 | -0,85 | 3 |  |
| 4 | -1 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -2 | 1500 | 1500 | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -4 | 1200 |  |  | 1200 | -4 | 0,00 | -4,00 | 2 |  |
| 1 | 0 | 1900 |  |  | 1900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | Stacija E |

Īpatnējo rezultējošo spēku diagrammu konstruēšana

Pirms diagrammas konstruēšanas jāsastāda tabula trim kustības režīmiem:

- vilces režīmam fk – ω0 = f1 (V);

- tukšgaitas režīmam ω0x = f2 (V);

- bremzēšanas režīmam:

  - dienesta bremzēšanai ω0x + 0,5bt = f3 (V);

  - pēkšņai bremzēšanai ω0x + bt = f4 (V).

Lokomotīves tukšgaitas režīma īpatnējo pamatpretestību aprēķina pēc formulas:

, N/kN

Vilciena īpatnējās pamatpretestības lielumu, lokomotīvei kustoties tukšgaitas režīmā, aprēķina pēc formulas:

, N/kN

kur:

P = 120 t – lokomotīves masa;

Q = 2050 t – sastāva masa t.

Vilciena īpatnējo bremzēšanas spēku aprēķina pēc formulas:

, N/kN

kur:

,

kur:

φkr – aprēķina berzes koeficients bremžu klučiem no čuguna;

,

kur:

υp – sastāva aprēķina bremzēšanas koeficients, kN/kN;

n4, n6 un n8 – asu skaits katrai vagona grupai:

= 4 · 18 = 72

= 6 · 3 = 18

= 8 · 1 = 8

Kp4 = Kp6 = Kp8 = 68,5 kN/ass – bremžu kluču aprēķina piespiešanas spēki čuguna materiāla klučiem;

σ – ar bremzēm aprīkoto asu daļa vilciena sastāvā.

Īpatnējais palielināšanās spēks, kas darbojas uz vilcienu:

- dienesta bremzēšanas režīmā ω0x + 0,5bt, N/kN;

- pēkšņas bremzēšanas režīmā ω0x + bt, N/kN.

0,317 kN/kN

Visus iegūtos rezultātus apkopo 2. tabulā.

Maksimāli pieļaujamā kustības ātruma noteikšana vilcienam, braucot pa ceļa posma visstāvāko kritumu

Pieļaujamā ātruma notikšanai ir jārisina bremzēšanas uzdevums. To risina ar grafiskās metodes palīdzību.

Pilnās bremzēšanas ceļš:

St = Sp + Sd,

kur:

Sp – bremžu darbības sagatavošanas ceļš;

Sd – faktiskais bremzēšanas ceļš.

Pieļaujamo ātrumu maksimālajā kritumā nosaka ar grafisko metodi.

Sp = f (V) noteikšana:

,

kur:

Vn – ātrums bremzēšanas sākumā, km/h;

10,155 min,

kur:

tp – bremžu darbības sagatavošanas laiks, kas tiek pieņemts atkarībā no sastāva garuma (asu skaita) un lokomotīves tipa;

ic = -9 ‰ – vislielākā krituma lielums (formulā jāievieto ar „-” zīmi);

bt = 28,53 N/kN – īpatnējais bremzēšanas spēks pie km/h.

282 m

Dotajā variantā Vpieļ = 82 km/h, St = 1200 m, Sd = 975 m, Sp = 225 m

Raksturlīknes V = f(S) un t = f(S) konstruēšana

V = f(S) raksturlīkni konstruē, vilcienam kustoties no sākuma stacijas līdz gala stacijai bez apstāšanās starpstacijā.

Ātruma ierobežojumi:

- 50 km/h – iebraucot gala stacijā un izbraucot no tās (pārmijas);

- 80 km/h – maksimālais kustības ātrums kravas vilcieniem;

- Vpieļ – maksimālā kritumā pēc bremžu nodrošinājuma.

V = f(S) raksturlīkni konstruē, kombinējot vilces, tukšgaitas un bremzēšanas režīmus, lai ātrums nepārsniegtu pieļaujamo, konstruējot laika raksturlīkni t = f(S), laikam sasniedzot ordinātu, vienādu ar 10 min., tā jāpārtrauc un jāsāk konstruēt atkal no nulles (ordinātu pārvieto uz leju). Tagad laika raksturlīkne tiek pārtraukta ik pēc 10 minūtēm.

Gaitas laika un tehniskā ātruma noteikšana

Aprēķina dati tiek ņemti no raksturlīknes t = f(S):

| Ceļa posmi | Garums, km | Laiks, min. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pēc aprēķina | Pieņemtais kustības grafikam |
| A - K | 17950 | 19,76 | 21,8 |
| K - E | 22000 | 35,60 | 15,2 |
| Viss iecirknis | 39950 | 55,36 | 37 |

Tehnisko ātrumu Vt iecirknim nosaka pēc formulas:

64,8 km/h,

kur:

L = 39,95 km – iecirkņa garums;

t = 37 min – kustības laiks posmā AE.

Gaitas laika noteikšana ar vienmērīgā ātruma metodi

Metode balstās uz paņēmienu, ka uz katra no profila elementiem vilciens kustas vienmērīgi. Šo ātrumu var noteikt pēc īpatnējo rezultējošo spēku diagrammas vilces režīmam fk – ωk = f (V).

Ātruma ierobežojumi šai metodei:

- slīpākos par aprēķina kāpumu V = Vapr;

- kritumos maksimālais pieļaujamais ātrums V = Vpieļ.

Aprēķinā pieņem, ka vilciens kustas no stacijas A līdz stacijai E bez apstāšanās starpstacijā K.

Iegūtos rezultātus apkopo tabulā:

| Izlīdzinātā profila elementa № | Elementu garums S, km | Slīpuma vērtība i, ‰ | Vvien, km/h | min/km | min | Laiks uz paātrinājumu un bremzēšanu, min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1,8 | 1,5 | 61 | 0,98 | 1,77 | 2 min |
| 17 | 3,8 | 4,053 | 36 | 1,67 | 6,33 | 1 min |
| 16 | 1,6 | 0 | 82 | 0,73 | 1,17 |  |
| 15 | 2 | -9 | 82 | 0,73 | 1,46 |  |
| 14 | 7 | -7 | 82 | 0,73 | 5,12 |  |
| 13 | 0,4 | 0 | 82 | 0,73 | 0,29 |  |
| 12 | 0,5 | -6 | 82 | 0,73 | 0,37 |  |
| 11 | 1,7 | -1,5 | 82 | 0,73 | 1,24 |  |
| 10 | 0,8 | -4 | 82 | 0,73 | 0,59 |  |
| 9 | 0,6 | 0 | 82 | 0,73 | 0,44 |  |
| 8 | 1,45 | 10 | 16 | 3,75 | 5,44 |  |
| 7 | 0,8 | 0 | 82 | 0,73 | 0,59 |  |
| 6 | 2,2 | -3,636 | 82 | 0,73 | 1,61 |  |
| 5 | 0,7 | 0 | 82 | 0,73 | 0,51 |  |
| 4 | 6,5 | 8 | 20 | 3,00 | 19,50 |  |
| 3 | 5 | -0,93 | 82 | 0,73 | 3,66 |  |
| 2 | 1,2 | -4 | 82 | 0,73 | 0,88 |  |
| 1 | 1,9 | 0 | 82 | 0,73 | 1,39 | ∑=55,36 |

Laika aprēķins ar vienmērīgo ātruma metodi:

Dīzeļdegvielas patēŗiņš

Degvielas patēriņš dotajā iecirknī:

125,83 kg,

kur:

G = 5,8 kg/min – degvielas patēriņš uz 15 MK pozīcijām (katrai lokomotīvei, kg/min, pēc VAN);

tt = 20,5 min – kopējais vilces režīmā patērētais laiks;

g = 0,42 kg/min – degvielas patēriņš dīzeļdzinēja tukšgaitas laikā;

tx 16,5 min – kopējais tukšgaitas laiks (tukšgaitas un bremzēšanas režīms).

Īpatnējais degvielas patēriņš, kg/104 t · km;

15,364,

kur:

Q = 2050 t – vilciena masa;

L = 39,95 km – iecirkņa garums.

Nosacītais degvielas patēriņš:

21,971,

kur:

Ee = 1,43 – dīzeļdegvielas ekvivalents.

Izmantotā literatūra

- Подвижной состав и тягя поездов. М.: Транспорт, 1979.

- Правила тяговых расчетов для поездной работы. М.: Транспорт, 1985.

- Гребенюк П. Т., Долганов А. Н., Скворцова А. И. Тяговые расчеты. М.: Транспорт, 1987.

- Хуторянский Н. М. Подвижной состав и тягя поездов. М.: Транспорт, 1988.