| 1. | Kāda sliežu platuma šobrīd nav Latvijā? | 1000 mm 1435 mm 750 mm 1520 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Kāds sliežu platums ir Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļiem | 1435 mm 1668 mm 1520 mm 1067 mm |
| 2. | Par šaursliežu dzelzceļiem uzskatāmi dzelzceļi, kuru sliežu platums ir mazāks par: | 1668 mm 1520 mm 1435 mm 1000 mm |
|  | Kurš ir vispārinošākais jēdziens? | sliežu transports dzelzceļš virzītais transports speciālais dzelzceļš |
|  | Sliežu ceļa asij perpendikulāra robežšķērskontūra, ārpus kuras nedrīkst atrasties nekādas vaļējā ritošā sastāvā iekrautas kravas daļas ir: | ritošā sastāva gabarīts būvju tuvinājuma gabarīts iekraušanas gabarīts negabaritāte |
|  | Attēlā redzamā kontūra ir: | būvju tuvinājuma gabarīts stacijām būvju tuvinājuma gabarīts posmiem apvienotā būvju tuvinājuma gabarīta kontūra posmiem un stacijām ritošā sastāva gabarīts |
|  | Attēlā ir: | iekraušanas gabarīts gabarīta rāmis gabarīta vārti būvju tuvinājuma gabarīts |
|  | Slīpums 1/50 savādāk var tikt izteikts kā: | 20 mm/m 2 ‰ 50 mm/m 0,2%. |
|  | Attēlā parādīts: | ieraktne uzbērums ceļa grāvis tunelis |
|  | Attēlā ir: | tilts viadukts ceļa pārvads estakāde |
|  | Sliede R-65 ir: | 65 m gara ar īpatnējo masu ≈65 kg/m sliede ar nosacīto profila numuru 65 sliede no 65. markas tērauda |
|  | Tas ir: | dalītais sliedes stiprinājums pie dzelzsbetona gulšņa nedalītais sliedes stiprinājums pie koka gulšņa jauktais sliedes stiprinājums pie dzelzsbetona gulšņa jauktais sliedes stiprinājums pie koka gulšņa. |
|  | Pārmijas krusteņa marka norāda: | krusteņa materiālu krusteņa leņķa tangensu krusteņa izgatavošanai izmantotās sliedes tipu krusteņa kā izstrādājuma numuru |
|  | Attēlā redzamā pārmija ir: | dubultpārmija krustpārmija divu sliežu platumu pārmija simetriskā pārmija |
|  | Latvijā dzelzceļa kontakttīklā izmanto: | 3 kV līdzstrāvu 600 V līdzstrāvu 3 kV maiņstrāvu 25 kV maiņstrāvu. |
|  | Eiropas vienotā ieteicamā elektrifikācijas sistēma ir: | 25 kV 50 Hz maiņstrāva 3kV līdzstrāva 3 kV maiņstrāva 15 kV 162/3 Hz maiņstrāva |
|  | Šī ir kontakttīkla: | vienkāršā piekare ķēžu piekare dubultā ķēžu piekare kombinētā piekare |
|  | Līdzstrāvas dzelzceļa kontakttīklus sekcionē: | ar sekcijas izolatoriem un gaisa atstarpēm ar sekcijas izolatoriem un neitrālajiem starpņiem ar gaisa atstarpēm un neitrālajiem starpņiem tikai ar sekcijas izolatoriem. |
|  | Automātiskās bloķēšanas sistēmā sliedes pārrāvuma gadījumā garāmejas luksofors, kas norobežo blokposmu, rādīs | zaļu signālu dzeltenu signālu sarkanu signālu signāls nedegs |
|  | Braucot no posma ar pusautomātisko bloķēšanu cauri stacijai uz posmu ar automātisko bloķēšanu, pareizā iespējamā luksoforu, kuriem pabrauc garām vilciens, secība ir: | atkārtojuma, ieejas, maršruta, brīdinājuma, izejas, garāmejas brīdinājuma, ieejas, maršruta, atkārtojuma, izejas, garāmejas brīdinājuma, ieejas, garāmejas, atkārtojuma, izejas, maršruta brīdinājuma, maršruta, ieejas, garāmejas, izejas, atkārtojuma |
|  | Vilciens Nr. 183 stacijā B: | pienāk 00:30, atiet 00:32 pienāk 00:23, atiet 00:36 brauc cauri bez apstāšanās 00:32 brauc cauri bez apstāšanās 00:30 |
|  | Kāds stacijas intervāls ir τi: | izmaiņas intervāls pakaļbraukšanas intervāls nevienlaicīgas pienākšanas un atiešanas intervāls nevienlaicīgas atiešanas un pienākšanas intervāls |
|  | Limitējošais posms ir: | posms, kurā summārais vilcienu gājienu laiks ir vislielākais posms ar vislielāko garumu posms ar vislielāko kāpumu posms ar vismazāko kustības ātrumu |
|  | Elektrovilcieni un dīzeļvilcieni pieder pie šādas apkopojošas kategorijas: | pasažieru vagoni lokomotīves motorvagonu ritošais sastāvs sliežu motortransports |
|  | Universālie kravas vagoni ir: | konteineru platformas cisternas gāzu pārvadāšanai pusvagoni hoperdozatori. |
|  | Asu formula B0-2 nozīmē, ka šim vilces līdzeklim ir: | divasu motorratiņi ar individuālu piedziņu un divasu ratiņi ar nepiedzītām asīm divasu motorratiņi ar grupveida piedziņu un divasu ratiņi ar nepiedzītām asīm trīsasu motorratiņi ar individuālu piedziņu un divasu ratiņi ar nepiedzītām asīm viena velkošā ass un divasu ratiņi ar nepiedzītām asīm |
|  | Lokomotīve 2TE10M ir: | dīzeļelektriskā lokomotīve dīzeļhidrauliskā lokomotīve maiņstrāvas elektrolokomotīve līdzstrāvas elektrolokomotīve |
|  | Attēlā ir: | „amerikāņu” autosakabe skrūves sakabe „padomju” autosakabe Šārfenberga autosakabe |
|  | Kāda veida rūpnieciskie šaursliežu dzelzceļi ir izplatīti Latvijā: | šahtu dzelzceļi meža dzelzceļi karjeru dzelzceļi kūdras dzelzceļi |
|  | Šīs lokomotīves asu formula ir: | 1-D-2 1-40-2 2-4-1 2-D-4. |
|  | Tas ir: | pasažieru vagona riteņpāris tvaika lokomotīves riteņpāris elektrolokomotīves riteņpāris kravas vagona riteņpāris |
|  | Automātiskās bremzes tā sauc, jo tās: | nostrādā, ja to liek automātiskā vadības iekārtas nostrādā, vilcienam pārtrūkstot ļauj automatizēt bremžu vadības procesus automātiski atslēdzas, tiklīdz vilciens ir apstājies |
|  | Attēlotais sadales punkts ir: | izmaiņas punkts starpstacija pasažieru stacija iecirkņa stacija |
|  | Pāra virziena vagoni cauri šai šķirošanas stacijai virzās šādi: | P2-Š-A2 P1-Š-A1 P2-Š-Tr2 A2-Š- P2 |
|  | Dzelzceļa mezgls veidojas, ja tajā ienāk vismaz: | 2 dzelzceļa līnijas 3 dzelzceļa līnijas 4 dzelzceļa līnijas vismaz viena daudzceļu (3 vai vairāk ceļu) līnija |
|  | Tramvaja galvenā raksturīgā iezīme ir: | izmantošana tikai pilsētās spēja darboties vienā plūsmā ar bezsliežu transportu mazas intensitātes pasažieru pārvadājumi sliežu ceļu izvietošana tikai uz ielām |
|  | Ārpusielas pilsētas dzelzceļš ir: | metro tramvajs LRT AGT |
|  | No minētajiem virzītais transports nav: | tramvajs trolejbuss magnētiskās levitācijas sitēmas vienslieži |
|  | Ātrgaitas dzelzceļi | konkurē ar aviācijas pārvadājumiem attālumos virs1000 km konkurē ar aviāciju attālumos ap 500 km un nakts satiksmes parasto dzelzceļu vilcieniem konkurē ar aviāciju attālumos līdz 200 km konkurē ar nakts satiksmes parasto dzelzceļu vilcieniem attālumos virs 1500 km |
|  | Attēlā parādītais transporta veids ir: | uzkaramā tipa viensliedis AGT magnētiskā levitācijas sistēma piekaramā tipa viensliedis |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Vārds, uzvārds_______________________, grupa_________________