Students_________  grupa__________

Kursa darba uzdevums ir: veikt profila analīzi, noteikt aprēķina kāpumu, sastāva masu, pārbaudīt stāvāko kāpumu pārvarēšanu, iekustēšanos no vietas, ievietošanos stacijas ceļu garumā, izlīdzināt profilu, noteikt īpatnējos vilces spēkus, maksimālo drošo kustības ātrumu kritumos, sastādīt ātruma un laika grafikus kā funkciju no ceļa, noteikt iecirkņa tehnisko ātrumu, pārbaudīt elektromašīnu sasilšanu, noteikt lokomotīves degvielas patēriņu.

Uzdevuma sākumdati:

Lokomotīve – ______

Vilciena sastāva masas procentuālais sastāvs:

Astoņasu vagoni

Četrasu vagoni ;

Vagona bruto masa:

Astoņasu vagoni

Četrasu vagoni

Pieņemšanas – nosūtīšanas ceļu garums

Bremžu kluču veids – _____.

Lokomotīves aprēķina vilcējspēks

Lokomotīves aprēķina ātrums

Lokomotīves aprēķina masa

Lokomotīves konstruktīvais ātrums

Vilcējspēks uzsākot kustību

Lokomotīvju garums

Velkošo asu skaits –.

Vilciena sastāvs pārvietojas pa iecirkni, kas dots 1. tabulā, no stacijas E caur staciju K (bez apstājas) līdz stacijai A.

1. tabula

| Profila elementa numurs | Slīpums, promiles | Elementa garums, m | Līknes (rādiuss un garums metros) | Sadales punkti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 1900 |  | Stacija E |
| 2 | -4,0 | 1200 | R=1500, s=850 |  |
| 3 | -2,0 | 1500 |  |  |
| 4 | -1,0 | 1650 |  |  |
| 5 | 0 | 1850 |  |  |
| 6 | +8,0 | 6500 |  |  |
| 7 | 0,0 | 700 |  |  |
| 8 | -3,0 | 800 | R=700, s=400 |  |
| 9 | -4,0 | 1400 |  |  |
| 10 | 0 | 800 |  |  |
| 11 | +10,0 | 1450 |  |  |
| 12 | 0,0 | 600 |  |  |
| 13 | -3,0 | 400 | R=650, s=400 |  |
| 14 | -5,0 | 300 |  |  |
| 15 | -1,5 | 1700 |  | Stacija K |
| 16 | -6,0 | 500 | R=700, s=500 |  |
| 17 | 0,0 | 400 |  |  |
| 18 | -7,0 | 7000 |  |  |
| 19 | -9,0 | 2000 |  |  |
| 20 | 0,0 | 1600 | R=1000, s=600 |  |
| 21 | +5,0 | 2000 |  |  |
| 22 | +3,0 | 1800 | R=800, s=1000 |  |
| 23 | +1,5 | 1800 |  | Stacija A |

LITERATŪRAS SARAKSTS

- Теория локомотивной тяги. Задание на курсовой проект – Москва, 1992. – 37 lpp.

- Правила тяговых расчетов для поездной работы – изд. Транспорт, Москва,  1985 – 287 lpp.

- Тяговые расчеты. Справочник - изд. Транспорт, Москва,  1987 – 272 lpp.