## Slide 1: Ritošais sastāvs un vilce #7 Vilces aprēķini – 3. daļa
Doc. J. Eiduks
D. Bušs
davis.buss@rtu.lv
Mob. 26378147

## Slide 2: Fizikālais modelis
Lokomotīve
Vilciena sastāvs
Aizstājam patieso vilciena sastāvu:
Sastāva viduspunkts
Vilcējspēks Fk
Bremzēšanas spēks BT
Sastāva pretestības spēks Wk
Ar fizikālo modeli:
N.B.! Apskatām spēkus uz riteņa aploces! Vilcējspēks starp lokomotīvi un pirmo vagonu ir mazāks par vilcējspēku uz aploces (Fk) par pašas lokomotīves kustības pretestības/bremžu spēku tiesu.

## Slide 3: Matemātiskais modelis
Fizikālo modeli jāapraksta matemātiskā veidā, izmantojot teorētiskās mehānikas atziņas:
  Aprakstot vilciena kinētiskās enerģijas izmaiņu:
Tā kā vilcienam kustoties eksistē gan:
  translācijas kustība (taisnvirziena vilciena vagonu un lokomotīves virsbūves kustība),
  rotācijas kustība (rotē riteņpāri un lokomotīves vilces dzinēji, reduktori);
Tā rezultātā kinētiskā enerģija jāapskata kā summārā virzes un rotācijas kustības enerģija;

## Slide 4: Vilciena kustības vienādojums
Pārveidojot un izsakot:
Jeb risinot vilciena kustības vienādojumu, papildu inerci no rotācijas kustības ņem vērā, izmantojot koeficientu zeta (ζ) – atkarībā no vilciena veida:
  Kravas un pasažieru vilcieniem = 120;
  Atsevišķi pasažieru dīzeļlokomotīvēm 118; kravas dīzeļlokomotīvēm 112;
  Elektrovilcieniem 119; dīzeļvilcieniem 116.
  Ja nebūtu rotācijas kustības = 127;

## Slide 5: Koeficients zeta
Koeficienta zeta (ζ) fizikālā būtība – parādīt, par cik km/h izmainīsies vilciena ātrums vienas stundas laikā, ja uz vilcienu darbojas rezultējošais spēks 1 N/kN jeb 1 kg/t
Tāpēc mērvienība – km/h2, visbiežāk ζ=120 km/h2.
Attiecīgi īpatnējais spēks +1 N/kN rada:
  Ātruma pieaugumu par 120 km/h vienas stundas laikā;
  Jeb +2 km/h vienas minūtes laikā;
  Jeb +0,033 km/h vienas sekundes laikā.

## Slide 6: Rezultējošo spēku diagramma
Lai ērti veiktu aprēķinus dažādiem ātrumiem un dažādiem kustības režīmiem (vilce, izskrējiens, bremzēšana), sastāda rezultējošo spēku diagrammu:
Rezultējošie spēki vilcē
Izskrējienā
Dienesta bremzēšana

## Slide 7: Vilcienu kustības vienādojuma risināšana

## Slide 8: Risināšanas metodes
Tā kā gan vilces spēki, gan pretestības spēki ir atkarīgi no virkne mainīgajiem (ātrums, koordināta), pie tam sakarības ir empīriskas, vienādojuma risināšana analītiskā veidā ir stipri apgrūtināta;
Vienādojumu risina ar:
  tuvinātām analītiskajām aprēķina metodēm;
  grafiskās integrēšanas metodēm;
  vai skaitliskās integrēšanas metodēm (ar datora palīdzību);

## Slide 9: Tuvinātais analītiskais risinājums
Vienādojumu risina nevis visam kustības intervālam, bet gan atsevišķiem posmiem;
Katra aprēķina posma laikā pieņem, ka spēki darbojas nemainīgi;
Aprēķinu posmus izvēlas tā, lai vilciena ātruma izmaiņas posma ietvaros nepārsniegtu:
  5 km/h, ja risina bremzēšanu pie ātrumiem zem 50 km/h;
  10 km/h pārējos gadījumos (vilce, izskrējiens, bremzēšana virs 50 km/h)

## Slide 10: Tuvinātais analītiskais risinājums
Vienādojums analītiskā formā nobrauktā ceļa noteikšanai:
vhi – kustības ātrums i-tā aprēķina posma sākumā;
vki – kustības ātrums i-tā aprēķina posma beigās;
(fk-wk)i – īpatnējie rezultējošie spēki, kas darbojas uz vilcienu i-tajā posmā, pie vidējā ātruma i-tajā posmā

## Slide 11: Tuvinātais analītiskais risinājums
Vienādojums analītiskā formā laika noteikšanai (sekundēs), kas nepieciešams dotā posma nobraukšanai:
Kopējo laiku nosakām kā summu pa visiem posmiem.

## Slide 12: 1. piemērs
Noteiksim, cik garā ceļa posmā vilciens ieskriesies līdz ātrumam 50 km/h:
  Lokomotīve 2M62 (P=119 t);
  Sastāvs = 57 krauti pusvagoni (q=22,5 t)
  Ceļa kāpums = 0 promiles = līdzenums
Sastādām rezultējošo spēku diagrammu vilces režīmam (fk-w’0-w”0)

## Slide 13: Spēku aprēķins
Kustības pretestība lokomotīvei:
Kustības pretestība krautiem vagoniem (ritgultņi, salaidņu ceļš, q=22,5):
Rēķināsim pa posmiem 0-10 km/h, 10-20 km/h, tāpēc mums interesē kustības pretestības spēki pie vidējām ātruma vērtībām:
  5 km/h; 15 km/h; 25 km/h; 35 km/h; 45 km/h;

## Slide 14: Spēku aprēķins
Vilcējspēks Fk lokomotīvei 2M62:
  5 km/h = 32370 kg;
  15 km/h = 25200 kg;
  25 km/h = 16400 kg;
  35 km/h = 12300 kg;
  45 km/h = 9700 kg;
Rezultējošie īpatnējie spēki:

## Slide 15: Rezultējošo spēku diagramma
Chart: 
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45
īpatnējie | 5.2836 | 3.8489 | 2.0805 | 1.1845 | 0.55112
Vilces raksturlīknes formā fT=f(v)
Rezultējošo spēku diagrammas formā v=f(ft)
Chart: 
| 5.2836364069346544 | 3.8488793103448278 | 2.0805081920365782 | 1.1844670413412077 | 0.5511159268432082
v | 5 | 15 | 25 | 35 | 45
2M62 + 57 vag (q=22,5 t) = 119 + 5130 t

## Slide 16: Aprēķins pa posmiem
1. posms – sākuma ātrums 0 km/h, beigu ātrums 10 km/h;
Rezultējošais spēks fT=5,28 kg/t
s1=?
2. posms 10-20 km/h, s2=?
s3=?; s4=?; s5=?

## Slide 17: Aprēķins pa posmiem
Brauciena laiks katrā aprēķina posmā:
  Δt1=?
  Δt2=?
  ...
Summārais brauciena laiks:
  t=Δt1+Δt2+Δt3+Δt4+Δt5=?

## Slide 18: Rezultāts
Lai vilciens ar 57 krautiem pusvagoniem (q=22,5 t), kuru velk lokomotīve 2M62 (kopējais sastāva svars 119+5130 t) sasniegtu ātrumu 50 km/h, nepieciešams:
  veikt ceļu s=10,68 km;
  un to vilciens veic t=1077 sekundes=18 min.

## Slide 19: Iecirkņa šķērsošanas aprēķins
Līdzīgā veidā var aprēķināt arī visa iecirkņa vai atsevišķu posmu šķērsošanu, rezultātu sastādot kā ātruma un laika atkarību no koordinātes:

## Slide 20: Mājasdarbs
Noteikt ārkārtas bremzēšanas ceļa garumu, kas nepieciešams iepriekš minētā sastāva apstādināšanai!
Bremžu kluči – čuguna, aprēķina berzes koef.:
Bremžu spiedspēks – 7,5 tonnas uz katru vagona asi;
Īpatnējais sastāva bremzēšanas spēks:
Kustības pretestība lokomotīvei izskrējienā:
N.B.! Aprēķini jāveic posmiem ik pēc 5 km/h!
N.B.! Neesam ņēmuši vērā bremžu sagatavošanās laiku, patiesībā ceļš ir vēl garāks!

## Slide 21: Grafiskā integrēšanas metode
Metode pamatojas uz grafisku sakarību izmantošanu, taču sakarības ir spēkā tikai tad, ja tiek izmantoti noteiktie mēroga koeficienti (no ПТР):

## Slide 22: Grafiskā metode
Blakus tiek zīmēts rezultējošo spēku grafiks un vilciena gaitas līkne v(s):

## Slide 23: Grafiskā metode
Tiek atlikts nākamais aprēķina ātruma diapazons Δvi:

## Slide 24: Grafiskā metode
Atrodam rezultējošo spēku vērtību fcpi pie vidējā ātruma intervālā Δvi un novelkam nogriezni AO:

## Slide 25: Grafiskā metode
Zīmējam perpendikulu pret AO, tā lai tas ietu caur punktu Б, līdz perpendikuls krusto ātruma intervāla beigu robežu punktā B:

## Slide 26: Laika līknes t(s) sastādīšana
Par pamatu kalpo iepriekš sastādītā v(s) līkne:

## Slide 27: Laika līknes t(s) sastādīšana
Atzīmējam vēl vienu paralēlu ātruma asi v ar mēroga koeficientu Δ:

## Slide 28: Laika līknes t(s) sastādīšana
Atzīmējam uz šīs ass apskatāmā posma vidējo ātrumu Vcpi:

## Slide 29: Laika līknes t(s) sastādīšana
Savienojam atzīmēto punktu ar mēroga koeficienta Δ koordinātu:

## Slide 30: Laika līknes t(s) sastādīšana
Novelkam perpendikulu pret šo taisni tā, lai perpendikuls ietu caur aprēķina posma sākuma laiku ti:

## Slide 31: Laika līknes t(s) sastādīšana
Meklējam krustpunktu perpendikulam ar vertikālu taisni, kas apzīmē aprēķina posma beigas, krustpunkts būs laiks ti+1:

## Slide 32: Grafiskā metode
Aprēķinus atkārto analoģiski analītiskajai metodei ar intervāliem:
  5 km/h - bremzēšanas režīmā ar ātrumu līdz 50 km/h;
  10 km/h – pārējos gadījumos;
Grafisko metodi izmanto gan aprēķinot “ar roku”, gan datorizēti, piemēram, rasēšanas programmā AutoCAD.

## Slide 33: Grafiskā metode
Šī metode prasa nelielu treniņu, taču izpildot “ar roku” ir daudz ātrāka, nekā analītiskā.
Mainoties kustības režīmam (vilce, izskrējiens, bremzēšana) tiek ņemtas atbilstošās vērtības no rezultējošo spēku līknes:

## Slide 34: Grafiskā metode
Tā kā braucot kāpumā vai līknē rodas papildpretestība, to ņem vērā, nobīdot koordinātu sākumpunktu rezultējošo spēku diagrammā noteiktajā aprēķina posmā:
Braucot kāpumā nobīda koordinātu sākumpunktu pa kreisi, braucot kritumā – pa labi par tik vienībām, kāds ir kāpums promilēs.
Braucot kāpumā ar slīpumu 4 promiles
0
2
-4
-6
-8