GLOSARIOS DE TERMINOS EN LA INDUSTRIA AZUCARERA.

Agua de dilución: Es la porción del agua de imbibición o de maceración que está presente en el jugo mezclado.

Agua no determinada: Se define como sigue Caña - (fibra + Jugo sin diluir).

Alcalino (na): adj. Quím. De álcali o que contiene álcali: tierras, aguas alcalinas.

Azúcares: Se denomina así a los cristales, incluyendo la miel adherida a ellos, obtenidos de la centrifugación de la masa cocida. Se elaboran diferentes tipos de azúcares, bien para consumo doméstico o para su posterior refinación.

Azúcares reductores: Las substancias reductoras en caña y sus productos. Los componentes del azúcar invertido se denominan dextrosa y levulosa. El empleo de los vocablos glucosa o dextrosa para designar a los reductores deberá evitarse para no caer en errores técnicos de la definición.

Bagazo: Es el residuo que se obtiene al moler la caña en uno o más molinos .Se conoce como bagazo del primer molino, del segundo molino, etc. Cuando se refiere al residuo del último molino se conoce como bagazo del último molino, bagazo final o simplemente bagazo.

Brix: Es una forma de expresar la concentración de una solución , definida en este caso como el porciento de materias sólidas disueltas indicadas por un hidrómetro "Brix" u otro dispositivo densimétrico. En el sentido estricto de la definición se expresa como sólidos disueltos en una solución de sacarosa pura, pero por acuerdo general de la ISSCT se toma como sólidos aparentes en soluciones impuras.

Brix refractométrico: Es una forma de expresar la concentración de una solución , definida en este caso como el porciento en peso de sólidos en solución indicado por un refractómetro de azúcar , o derivado del índice de refracción con referencia a tablas equivalentes de % de sacarosa Vs. índices de refracción , ISSCT.

Caña: Es la materia prima que se trae al ingenio , normalmente en la definición del término se incluye la caña limpia más las materias extrañas y el agua que la acompañan.

Cachaza: La torta agotada con una humedad del orden del 74 % , que contiene la totalidad de las impurezas presentes en el jugo y que fueron decantadas en el clarificador.

Cenizas: Se define así al residuo que queda después de incinerar toda la materia orgánica.

Coeficiente azúcares reductores - cenizas: La proporción expresada en % entre los azúcares reductores y la ceniza.

Coeficiente de azúcares reductores-pol: La relación expresada en % entre los azúcares reductores y la pol.

Coeficiente de azúcares reductores-sacarosa: La relación expresada en % entre los azúcares reductores y la sacarosa.

Coeficiente de extracción: La porción % entre pol ( sacarosa) no extraída y la fibra en la caña.

Coeficiente sacarosa - ceniza: La proporción entre la sacarosa y la ceniza.

Coeficiente salino: La proporción entre la pol y la ceniza.

Disacárido: Carbohidrato, formado por dos azúcares simples.

Extracción de jugo, jugo extraído: Es el peso de jugo extraído de los molinos % en caña. Siempre deberá señalarse específicamente la clase de jugo a la que se hace referencia.

Extracción de pol ( sacarosa): Se refiere a la cantidad de pol ( sacarosa ) extraído en el jugo mezclado % pol ( sacarosa) en la caña.
Factor ( razón) de Java: No es una cifra o concepto avalado por la ISSCT , sin embargo muy empleado en los ingenios del hemisferio occidental , se obtiene por una relación de pol o de sacarosa de la forma siguiente: FJAVA = % de Pol CAÑA * 100 / % de Pol J. 1ra. EXTR.

Fibra en caña: Es la materia seca e insoluble en agua que acompaña a la caña ISSCT, que posteriormente puede tener varios empleos, entre los que se destacan el de combustible, producción de pulpa y papel, maderas artificiales, solventes para la industria química etc.

Filete: Se denomina así a una templa que ha sido concentrada sin granular a una consistencia tal cristaliza espontáneamente al dejarse en reposo.

Imbibición: El proceso por el cual se añade agua o jugo al bagazo, para que se mezcle con el jugo existente en éste y lo diluya. el agua que así se usa se denomina agua de imbibición ISSCT.

Jugo absoluto: Se considera como todo el jugo presente en la caña, es decir el peso de la caña menos el de la fibra.

Jugo clarificado: Es el jugo claro que se obtiene después del proceso de clarificación y que se alimenta a los evaporadores.

Jugo claro: Es el jugo que se obtiene en la extracción de alto vacío en los filtros de cachaza.

Jugo de los filtros: Es la mezcla de los jugos claro y turbio de las dos zonas de presión de los filtros de cachaza, que se recicla hacia el tanque de jugo mezclado.

Jugo del último molino: Es el jugo extraído por el último molino ISSCT.

Jugo mezclado: Es la mezcla del jugo secundario con el primario, que sale de los molinos y se envía a la casa de calderas, para su procesamiento.

Jugo primario: Todo el jugo que se ha extraído antes de realizar ninguna dilución ISSCT.

Jugo residual: Es el jugo que queda retenido en el bagazo, es decir Bagazo menos la Fibra ISSCT.

Jugo secundario: Es el jugo diluido que al unirse al jugo primario forma el jugo mezclado ISSCT.

Jugo sin diluir: El jugo extraído por los molinos o retenido en el bagazo , corregido para el agua de dilución. Para fines de cálculo se considera el mismo brix que el jugo primario.

Jugo turbio: Es el jugo que se obtiene en la extracción a bajo vacío en los filtros de cachaza.

Lavado de las centrifugas: Es la miel descargada por las centrifugas durante el proceso de lavado del azúcar . Las mieles A y B que se obtienen directamente a una concentración superior a los 75 ºBrix se les denomina mieles densas o espesas , posteriormente se les reduce su concentración hasta 60 - 65 º Brix para su empleo en los tachos , a estas se les denominan mieles diluidas.

Lodos del clarificador: Es la mezcla y cachaza y jugo que decanta hacia el plato espesador y que se extrae para la mezcla con el bagacillo y su ulterior procesamiento en los filtros de cachaza.

Maceración: El proceso en el cuál el bagazo se satura de agua o jugo, generalmente a alta temperatura. El agua que así se usa se denomina agua de maceración. Según esta definición y la anterior, la maceración es una clase especial de imbibición ISSCT.

Magma: Se define así a la mezcla de cristales de azúcar con jugo clarificado, meladura o agua, producida por medios mecánicos.

Masa cocida: Es la mezcla de cristales y licor madre, descargada por los tachos. La masa cocida se clasifica de acuerdo con su pureza descendente como A, B ó C, o como Primera, Segunda o Tercera.

Materia extraña: Todo lo que acompaña a la caña, cogollo, hojas secas y verdes, raíces, tierra, etc. traídos al ingenio junto con la caña limpia. Se estima que como norma las materias extrañas deben tener una composición del 3 al 5 % en peso de la caña.

Materia seca: Se define así al residuo que queda después de secar el material examinado a peso constante.

Meladura o siropes: Es el jugo concentrado en los evaporadores, antes de que se haya realizado alguna operación de extracción de azúcar.

Miel: Es el licor madre separado de los cristales por medios mecánicos. Es denominada de acuerdo a la masa cosida de procedencia, A, B o C, o como primera, segunda o final.

Monosacáridos: adj. Quím. (Azúcar) que significa sencillo, como la glucosa.

No azúcar: Se define así a la diferencia siguiente: Nazúcar = Brix - Pol.

No sacarosa: Se define así a la diferencia siguiente: Nazúcar = Brix - Sacarosa.

Pérdida en molienda: La porción entre pol (sacarosa) en bagazo y la fibra en el bagazo.
Factor de deterioro o de seguridad: Un factor que indica la probable resistencia de los azúcares al deterioro. Se calcula de la forma siguiente: FSEGURIDAD = % H AZUCAR / 100 - PAZUCAR. Se considera y a peligroso un factor por encima de 0.25.

Peso normal: Es el peso de una muestra igual a aquel peso de azúcar puro que , disuelto en agua a un volumen total de 100 ml. a 20 ºC, se hace una solución que lee 100 º de escala al ser examinada en un sacarímetro, con un tubo de polarizar de 200 mm. a 20 ºC. El fijar el punto en los 100 º de los sacarimétricos se dejará a discreción de la comisión Internacional para Métodos Uniformes de Análisis de Azúcar.

Pié: Azúcar seco o magma que se emplea como base para la elaboración de las diferentes templas.Pol: El valor obtenido por la polarización simple y directa en un sacarímetro de una solución de peso normal ISSCT. Este término se usa en los cálculos como si fuera una sustancia real.

Primer jugo extraído: Se define así al jugo extraído por las dos primeras unidades de molida.

Pureza aparente: La proporción % de pol en el brix o sólidos por gravedad.

Pureza por gravedad: La proporción % de sacarosa en el brix o sólidos por gravedad.

Pureza real: Es la proporción % de sacarosa en la materia seca.

Regaliz: m. planta herbácea leguminosa de tallos leñosos, flores azuladas y frutos con pocas semillas; tiene un rizoma aromático cuyo jugo dulce se emplea en farmacia.

Sacarosa: adj. Quím. Azúcar, disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa: el plátano contiene una buena proporción de sacarosa.

Sacarosa: Según ISSCT es el disacárido conocido en química como sacarosa o azúcar de caña y cuya fórmula es la siguiente: C12 H22 O11.  El método de la determinación se ha dejado a propósito fuera de la definición, primero, porque la sacarosa no tiene que ser necesariamente determinada por doble polarización, ya que posiblemente se adopten métodos basados en la destrucción de azúcares reductores y segundo porque la sacarosa en el bagazo y en la cachaza se determinan corrientemente por polarización directa, ya que la diferencia entre pol y sacarosa no tiene importancia.

Semilla de choque, medio de semillamiento: Es el azúcar pulverizado a un tamaño definido que se alimenta al tacho para inducir la cristalización.

Sólidos en suspensión en el jugo mezclado: Son aquellos sólidos en el jugo mezclado que pueden ser removidos por un proceso de decantación. Se consideró prudente añadir la frase en el jugo mezclado a esta expresión, porque en otros productos, tales como mieles, también hay sólidos en suspensión, pero de una naturaleza distinta. También se decidió no usar las palabras en solución o insoluble en la definición porque éstas no dan una idea exacta del estado de dispersión de las partículas.

Sólidos por gravedad: Es el peso de sólidos calculados por la determinación de Brix. El refractómetro puede ser usado no solamente para la determinación del % de sólidos, tanto en el laboratorio como en los tachos, sino también el % de grano fino en las mieles. La conversión de índices de refracción a % de sólidos deberá hacerse por la Escala Internacional (EI) de la Comisión Internacional para Métodos Uniformes de Análisis de Azúcar (CIMUAA). Si se emplea un refractómetro para azúcar, este deberá estar calibrado con la EI.